別紙点検表１

塀の点検表【補強コンクリートブロック塀】　※鉄筋有り

（宛先）高松市長

点検日　　　　　　年　　　月　　　日

点検者　住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

補助金の申請にあたり、補強コンクリートブロック塀を次のとおり点検しました。点検の結果は、事実に相違ありません。

ブロック塀等の所在地

※点検項目１、２及び４における高さは、敷地側の地盤面からの高さとする。

| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 適合 | 不適合 |
| 1 | 高さ | ２．２ｍ以下 | □はい | □いいえ |
| 2 | 壁の厚さ | 高さ２ｍを超える塀であるときは１５cm未満 | □いいえ | □はい □不明 |
|  |  | 高さ２ｍ以下の塀であるときは１０cm未満 | □いいえ | □はい □不明 |
| 3 | 鉄筋 | 壁頂・基礎は横方向に、壁の端部及び隅各部は縦方向に、それぞれ径９mm以上の鉄筋が入っている | □はい | □いいえ □不明 |
|  |  | 壁内に径９mm以上の鉄筋が縦横８０cm以内の間隔で配筋されている | □はい | □いいえ □不明 |
| 4 | 控え壁（高さが1.2ｍを超える塀の場合） | ３．４ｍ以内ごとに、鉄筋が入った控え壁が塀の高さの１/５以上突出している | □はい | □いいえ □不明 |
| 5 | 基礎 | 丈が３５cm以上で根入れ深さが３０cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある | □はい | □いいえ □不明 |
| 6 | 傾き ひび割れ | 全体的に傾いている 又は１mm以上のひび割れがある | □いいえ | □はい |
| 7 | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | □いいえ | □はい |
| 8 | その他 | 塀が土留め壁を兼ねている 又は玉石積み擁壁等の上にある | □いいえ | □はい |
| 判 定 |
| ８項目（不明の項目を除く。）のうち、１つ以上の不適合がある。 | □はい |
| 道路等の接地面からブロック塀等の頂部までの高さが１．２ｍを超えている。 | □はい |