入浴施設におけるレジオネラ症防止対策の概要図

# Text boxes

清掃が容易な構造、かつ、清掃の容易な場所に設置

清掃及び消毒を１週間に１回以上実施

原水は循環配管に接続しないこと。

原水8(ゅょ()

受水槽

浴　　　槽

遊離残留塩素:0.4mg/L程度

塩素系消毒剤

通常

排水口へ

通　常

熱交換器

原水

湯温６０℃以上

定期的に清掃・消毒を実施

シャワー打たせ湯

殺菌・消毒設備

回収槽

殺菌・消毒

オーバーフロー水

基本は毎日完全換水、循環式の場合は１週間に１回以上換水

ろ過器の直前に設置

維持管理を適切に実施

ろ過器の前に設置

毎日清掃

土ぼこりが入らない構造

浴槽水には連日使用循環水を用いず、毎日換水。

循環水

集毛器

１週間に１回以上逆洗及び消毒

流入口は浴槽の底部に近い位置に設置

貯湯槽

加温装置付等

）

熱交換器

ろ過器

塩素系消毒剤

空気

気泡発生装置